## Slide 1: 4.6 RAPORTOINTI: ESIMERKKINÄ MIKROBIT analyysituloksen raportointi kokonaisuuden raportointi johtopäätösten teko
2 H
3+40 DIAA

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaalin keskeisessä osassa ovat rakennuksissa esiintyvät biologiset epäpuhtaudet. Yksittäiset luennot käsittelevät mm. mikrobiologian perusasioita, homeita ja lahoja, erilaisten rakennusten tavanomaisia mikrobistoja, mikrobien ja erilaisten mikrobiepäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmiä sekä tulkintaohjeita. Mikrobit ovat esimerkkinä Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi –osuudessa. Opetusmateriaali sisältää lisäksi yleistä tietoa sisäympäristöstä, kemiallisista epäpuhtauksista, terveydellisen merkityksen arvioinnista, sisäilman laadun hallinnasta korjausprosessissa sekä sisäilmasto-ongelmien hallinnasta yhteistyönä.
Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Opetusmateriaali on tehty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön. Opetusmateriaalin sisältöä ovat koonneet ja muokanneet ja siitä vastaavat Marjut Reiman Työterveyslaitoksesta, Anne Hyvärinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Hannu Viitanen.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijöiden luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijöille tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Marjut Reiman Anne Hyvärinen Hannu Viitanen
  marjut.reiman@ttl.fi anne.hyvarinen@thl.fi hannu.viitanen@luukku.com

## Slide 3: Sisällysluettelo
1 Biologiset epäpuhtaudet
1.1 Johdanto sisäympäristökokonaisuuteen - opetussisältö
1.2 Mikrobiologian orientaatio
1.3 Mikrobiologian perusteet
1.4 Mikrobien elinkaari homehtuminen ja lahoaminen
1.5 Materiaalien ja pintojen mikrobisto
1.6 Puun homeet ja lahot
1.7 Rakenteiden vauriot ja vioittuminen
1.8.1 Ilman mikrobisto asunnoissa, kouluissa ja päiväkodeissa
1.8.2 Ilman mikrobisto tuotannollisissa ympäristöissä ja toimistoissa
1.9 Kosteusvauriorakennusten mikrobilajistoa
1.10.1 Mykotoksiinit
1.10.2 MVOCit
1.10.3 Endotoksiinit
1.10.4 Muut mikrobien rakennekomponentit
1.11 Muut sisäilman kannalta erityiset mikrobit
1.12 Punkit ja allergeenit
1.13 Sisätilojen tuholaiset
2 Kemialliset epäpuhtaudet – opetussisältö
3 Terveydellisen merkityksen arviointi – opetussisältö
4 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
4.1 Tutkimusstrategian laatiminen
4.2 Näytteenotto mikrobiologisiin analyyseihin
4.3 Mikrobien analysointi
4.4 Mikrobien ohjearvot ja tulosten tulkinta
4.5 Riskinarviointi
4.6 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
5 Sisäilman laadun hallinta korjausprosessissa
5.1 Homekorjaustyömaan kosteuden ja puhtauden hallinta – opetussisältö
5.2 Homekorjauksen työsuojelunäkökohdat – opetussisältö
5.3 Siivous- ja homesiivous
5.4 Rakenteiden toimivuus
6. Sisäilmasto-ongelmien hallinta yhteistyönä
6.1 Toimintamallit sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa – opetussisältö
6.2 Sisäilmaryhmätoiminta – opetussisältö
6.3 Viranomaistoiminta ja yhteistyö – opetussisältö
6.4 Viestintä, ml. riskiviestintä - opetussisältö

## Slide 4: Raportin yleisrakenne
Otsikko sisältöä vastaava
Rakenteen tulee olla selkeä ja johdonmukainen
Sisällysluettelo auttaa jäsentämään raporttia
Tiivistelmä antaa hyvän käsityksen kokonaisuudesta
Kuvat tukevat tekstiä ja ovat usein sanoja informatiivisempia

## Slide 5: Raportin kieliasusta
Raportti on asiantuntijadokumentti.
Kielen tulee olla neutraalia.
Äidinkielellisesti hyvä teksti vahvistaa käsitystä siitä, että kyseessä on asiantuntijan kirjoittama raportti.
Vanhanaikainen lauserakenne on helppolukuinen: subjekti, predikaatti, objekti, väliin joku adjektiivi ja adverbi (mutta harkiten). Kovin kuvaileva kieli ei ole asiantuntijatekstiä.
Asioita ei ole syytä kirjoittaa kahteen kertaan - yksi kerta oikeassa paikassa riittää.
Täytesanojen käytössä on hyvä olla tarkka. Myös-sana on monelle mieluinen. Onko se kuitenkaan sen sanan edellä, jota haluamme korostaa?
Termien tulee olla oikein. Väärin käytetty termi nakertaa asiantuntijan uskottavuutta.

## Slide 6: Raportin tiivistelmä
Tiivistelmä on raportti pähkinänkuoressa, ei copy-pastettuja palasia raportista.
Tiivistelmä on tärkeä sen vuoksi, että se luetaan varmasti.
Tiivistelmästä tulee saada käsitys kokonaisuudesta ja tärkeimmistä yksityiskohdista.
Tiivistelmän tekstin tulee olla tiivistä.

## Slide 7: Esimerkkejä tiivistelmäteksteistä: ½=1
”Rakennuksessa havaittiin ulkoseinissä…” voisi olla ”Ulkoseinissä havaittiin…”
”Paine-eroja tutkittaessa havaittiin, että osa rakennuksesta oli voimakkaasti alipaineinen…” voisi olla
”Osa rakennuksesta oli voimakkaasti alipaineinen…”
”Ylipaineisuus päiväaikaan aiheuttaa rakenteille kohonneen kosteusrasituksen ja siten mahdollistaa mikrobikasvun syntyä ja sen olemassaolon.” voisi olla
”Päiväaikainen ylipaineisuus voi johtaa rakenteiden kostumiseen ja mikrobikasvuun.”

## Slide 8: Selvityksen ja tutkimusten tavoite esitetään selvästi
Selvityksen tavoite voi olla esimerkiksi
sisäilmasto-ongelman (oireiden tai koettujen työympäristöhaittojen) syiden selvittäminen,
tiettyä epäpuhtautta, rakennetta tai LVIS-järjestelmän osaa koskeva erillisselvitys,
korjaussuunnitelmaa varten tarvittavien tietojen hankkiminen.

## Slide 9: Esimerkkejä epäselvistä tavoitteista
Mitä tarkoittaa?
”Tutkimuksen tavoite on sisäilman laadun selvitys ja todentaminen.”
”…keskeisimmät selvitettävät asiat tutkimuksessa ovat: ala-, ylä- ja välipohjarakenteiden sekä ulkoseinärakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan selvittäminen…”

## Slide 10: Selvityksestä laadittava raportin sisältö
Esitetään yhteenveto taustatiedoista.
Kerrotaan, mitä näytteitä otettiin (ja miksi).
Raportoidaan tulokset ja arvioidaan niiden merkitys.
Esitetään taustatietoihin, havaintoihin, mittaus- ja analyysituloksiin perustuvat johtopäätökset.
Esitetään johtopäätöksiin perustuvat toimenpidesuositukset.

## Slide 11: Taustatietojen raportointi
Käytössä olleista dokumenteista pitäisi kyetä esittämään nykytilanteen kannalta olennaiset tiedot (esimerkiksi mittaus- ja analyysitulokset tulkintoineen, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset sekä tehdyt korjaukset).
Dokumentteihin voi viitata numerolla, ettei tämä kpl suotta pitene. Dokumenttilista voi olla raportin liitteenä.
Oikea aikamuoto helpottaa asioiden ajallista sijoittamista.
Kielioppiknoppi: aikamuoto pluskvamperfekti tai perfekti.

## Slide 12: Esimerkkejä taustatietojen raportoinnista
Esimerkki: kyse on saaduista asiakirjoista ilmenneistä tiedoista, tutkimukset on tehty vuonna 2010.
”Tilasta otetusta sisäilman VVOC- ja VOC-näytteestä on havaittu pitoisuuksien olevan alhaisia eikä näiden yhdisteiden osalta esitetä toimenpiteitä.”
Pluskvamperfektiä (oli havaittu, ei ollut esitetty) käyttämällä tapahtumat sijoittuvat menneisyyteen. Voisi olla:
”Sisäilman VVOC- ja VOC-pitoisuudet olivat olleet pieniä, eikä tulosten perusteella ollut suositeltu toimenpiteitä.”

## Slide 13: Tutkimusmenetelmien ja raja-arvojen raportointi
Tämä on yleensä kirjoitettu hyvin. Kannattaa tarkastaa, että kaikki menetelmät, joita ko. selvityksessä on käytetty, on esitetty tässä, mutta myös se, ettei "ylimääräisiä" menetelmiä ole.
Jotkin laajat raportit ovat erittäin raskaslukuisia, koska menetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti raportin sisällä ja viitearvot sekä niiden perusteet on kerrottu perinpohjaisesti. Kevennystä tuo menetelmäkuvausten ja viitearvojen perusteiden esittäminen liitteissä.

## Slide 14: Esimerkkejä menetelmäosuudesta Suorittaa?
’tehdä mittauksia’ on parempi kuin ’suorittaa mittauksia’
’ilmanäytteistä analysoitiin VOC-yhdisteet’ on parempi kuin ’suoritettiin VOC-ilmanäytteiden analysointi’
’rakenteiden kosteutta kartoitettiin’ on parempi kuin ’kosteuskartoitus suoritettiin’
’näytteitä kuituanalyyseihin otettiin’ on parempi kuin ’kuitumittauksia suoritettiin’

## Slide 15: Tulosten raportointi
Tämän kappaleen tarkoituksena on esittää havainnot, mittaus- ja analyysitulokset.
Tarkastelulla tarkoitetaan sitä, että kaikkien esitettyjen havaintojen sekä mittaus- ja analyysitulosten merkitys arvioidaan suhteessa viite- ohje- tms. arvoihin tai käsitykseen siitä, mikä on "tavanomaista".
Kielioppiknoppi: tulokset esitetään imperfektissä, vertailu viitearvoon preesensissä.

## Slide 16: Mikrobitulosten tulkinnan yleislinjat
ilmanäytteiden
pintanäytteiden
materiaalinäytteiden
mikrobitulosten vertaaminen

## Slide 17: Mikrobitulosten tulkinta
Materiaali- tai pintanäytteen suuri pitoisuus ja/tai epätavallinen lajisto kertoo mikrobikasvusta
Kuivunut kasvusto – mahdollisesti väärä negatiivinen (materiaalin suora mikroskopointi tai teippinäytteen mikroskopointi)
Mikrobien kulkeutuminen pinnalle – mahdollisesti väärä positiivinen
Lumipeitteen aikana ilmanäytteen suuri pitoisuus ja/tai epätavallinen lajisto kertoo sisälähteestä tai mikrobien kulkeutumisesta
Saman indikaattorimikrobin esiintyminen useissa ilmanäytteissä vahvistaa löydöksen, samoin saman indikaattorin esiintyminen ilma-, pinta- ja materiaalinäytteissä.
Yksittäinen negatiivinen löydös ei poissulje mikrobilähteen esiintymistä.
Työterveyslaitos / MR

## Slide 18: Ilmanäytteiden mikrobitulosten tulkintaperiaatteet
Tavallinen kosteusvauriorakennus:
vertailu ulkoilman mikrobimittausten tuloksiin
I/O-suhde (pitoisuus ja mikrobisto)
vertailu vauriottoman tilan mikrobimittausten tuloksiin
"normaalipitoisuus" on pienentynyt vuosien mittaan
käsite "normaali sisäilman mikrobisto" on muuttunut lisääntyneen tiedon mukaan
Tuotantotilojen yhteydessä oleva toimistorakennus (toimisto, valvomo tms.):
vertailu prosessin mikrobimittausten tuloksiin
tuloksia tulkittaessa on prosessin luonne ymmärrettävä
vaikka taustalla on tietoa tavallisesta toimistomikrobistosta (sen laadusta ja määrästä), ei näitä voi suoraan käyttää vertailuun
Työterveyslaitos / MR

## Slide 19: Pintanäytteen mikrobitulosten tulkintaperiaatteet
Sieni-itiöpitoisuus kuivilla vauriottomilla pinnoilla on yleensä < 10 cfu/cm2.
Kosteissa tiloissa pintojen mikrobisto on yleensä runsaampi.
Tulkinnassa katsotaan myös lajistoa, erityisesti indikaattoreita ja mahdollisia toksiinintuottajia
Työterveyslaitos / MR

## Slide 20: "Hyvät" näytteet –hyvät tulokset
Ihannetilanteessa:
ilmanäytteessä on indikaattorimikrobeja niin paljon, että ero ns. tavanomaiseen on selvä
ilmanäytteessä esiintyviä indikaattorimikrobeja on myös pintanäytteessä, joka on otettu oletetusta vuotoilmakohdasta, pinnalla myös muita kuivaitiöisiä ja pieniä määriä myös ns. märkäitiöisiä indikaattoreita
rakenteesta otetussa materiaalinäytteessä esiintyy samoja indikaattoreita kuin pinta- ja ilmanäytteissä, mutta runsaasti myös muita kuiva- ja märkäitiöisiä indikaattoreita
Työterveyslaitos / MR

## Slide 21: Mikrobitulosten tulkinta
Negatiiviset mikrobitutkimusten löydökset eivät oikeuta sellaiseen johtopäätökseen, ettei rakennuksessa ole ongelmaa, jos
  rakennustekniset selvitykset,
  kliiniset tutkimukset
  tai muut tutkimustulokset viittaavat ongelmiin.
Työterveyslaitos / MR

## Slide 22: Mikrobitulosten perusteella tehtävien suositusten yleislinjat
Jos ilmassa tai pinnoilla on epätavanomainen mikrobisto
Lähteen paikallistaminen
Ilmavuotoreittien paikallistaminen
Mahdollinen kulkeutuminen ulkoa tai tuotantotiloista – arviointi.
Korjausten jälkeen siivouksen tehostaminen.
Jos materiaalissa on epätavanomainen mikrobisto
Vaurion paikallistaminen
Vaurion laajuuden arviointi
Vaurioituneen materiaalin poistaminen ja korvaaminen uusilla materiaaleilla.
Notes: Kerro, että ennen purkuhommia tehtävä osastointi ja suojaukset yms. pölyn leviämisen ennaltaehkäisemiseksi.

## Slide 23: Ilmanäytteet vs. pintanäytteet IA 2002 Vol 1 s. 420 (1)
Ilma- (Andersen) ja pintanäytteitä (mattopöly, pyyhintä + laimennossarja -menetelmä, teippinäyte) otettu vesivahinkoasunnoista
Keskeisiä tuloksia olivat:
  ilmanäyte yksin ei aina paljasta homeongelmaa
  pintanäytteellä mahdollisuus havaita paremmin
  A.fumigatus ja Stachybotrys eivät tulleet esiin ilmanäytteillä, ainoastaan pintanäytteillä

## Slide 24: Esimerkkejä tulosten raportoinnista 1/6
”otettujen näytteiden analyysivastausten perusteella…” voisi olla
” Ilmanäytteiden mikrobitulosten perusteella…”
”Kaikkien näytteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina (TVOC) oli alhainen.” voisi olla
”Kaikkien näytteiden TVOC-pitoisuus oli pieni.”
”Mineraalivillaeristyksen alaosasta otettu materiaalinäytteen tulos osoittaa, että…” pitäisi olla
”Mineraalivillaeristeen alaosasta otetun materiaalinäytteen tulos osoittaa, että…”

## Slide 25: Esimerkkejä tulosten raportoinnista 2/6
”Sisäilmamittauksissa huoneen tulos viittaa mikrobivaurioon, mikä voi johtua rakenteista tulevista ilmavuodoista.” olisiko yksiselitteisempi ”Huoneen epätavanomainen mikrobisto voi johtua rakenteista tulevasta epäpuhtaasta ilmasta.”
”Otettujen mikrobinäytteiden perusteella maanvastaisissa seinissä, ulkoseinissä, alapohjissa ja välipohjissa on mikrobivaurioita. Sisätiloihin kulkeutuessaan niillä voi olla merkittävä vaikutus sisäilman laatuun.” vai ”Maanvastaisissa seinissä, ulkoseinissä, alapohjissa ja välipohjissa on mikrobivaurioita, joista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan huonontaen sen laatua.”

## Slide 26: Esimerkkejä tulosten raportoinnista 3/6
”Tilojen käyttötarkoituksen muuttumisen ja/tai vesipisteiden vähäisen käytön vuoksi useissa tiloissa esiintyi vesilukon kuivumista. Nämä voivat aiheuttaa viemärikaasun kulkeutumista sisäilmaan.”
Mihin ”nämä” viittaa? Parempi olisi korvat piste pilkulla ja ”nämä” pronominilla ”mikä”, jolloin viittaussuhde on selvä ja yksiselitteinen.
”Tilojen käyttötarkoituksen muuttumisen ja/tai vesipisteiden vähäisen käytön vuoksi useissa tiloissa esiintyi vesilukon kuivumista, mikä voi aiheuttaa viemärikaasun kulkeutumista sisäilmaan.”

## Slide 27: Esimerkkejä tulosten raportoinnista 4/6
”Pyyhintänäytteessä havaittiin analyysivastauksen perusteella…” vai ”Pyyhintänäytteessä todettiin…”
”Tilan ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien osalta otetusta näytteestä ei havaittu mineraalivillakuituja,…” vai ”Luentosalin ilmassa ei todettu mineraalivillakuituja,…”
”Välipohjissa yleensä ei todettu viitteitä kosteusvaurioista.” Jos virke käännetään myönteiseksi, se voisi olla ”Välipohjissa todettiin viitteitä paikallisista kosteusvaurioista.”

## Slide 28: Esimerkkejä tulosten raportoinnista 5/6 Miksi ”taso” tarvitaan?
”normaalilla tasolla”, ”alhaisella tasolla”, ”korkealla tasolla”, ”matalalla tasolla” vaiko
normaali, tavanomainen, matala, korkea, pieni, suuri
’Ylitti ohjearvon’ tai ’alitti ohjearvon’ on ongelmallinen ilmaisu, koska aina ei käy ilmi, onko tulos ko. tapauksessa tavanomainen vai ei.

## Slide 29: Esimerkkejä tulosten raportoinnista 6/6 Miksi ”taso” tarvitaan?
”Rakennus sijaitsee viereisiin kerrostaloihin nähden alemmalla korkeustasolla ja tästä aiheutuen myös viereisten kerrostalojen pihoilta valuvat pintavedet lisäävät päiväkodin vierustan kosteusrasitusta.” vai ”Rakennus sijaitsee alempana kuin viereiset kerrostalot, joiden pihalta valuvat pintavedet lisäävät päiväkodin vierustan kosteusrasitusta.”
”Kaivojen kannet on sijoitettu korkeammalle tasolle maanpintaan nähden, jolloin…” voisi olla ”Kaivojen kannet on sijoitettu maanpintaa korkeammalle, joten…”
”Koneen ja kanaviston puhtaus oli huonolla tasolla.” vai ”IV-kone ja -kanavisto olivat likaisia.”
”Tuloilmakanaviston puhtaustaso on erittäin huonolla tasolla…” vai ”Tuloilmakanavisto oli erittäin likainen..”

## Slide 30: Johtopäätökset
Tässä ei toisteta tuloksia, vaan ikään kuin vastataan esitetyn tuloksen ja sen merkityksen perusteella kysymykseen: "Mitä tulos tarkoittaa?”
Johtopäätösten tulee perustua saatuihin tietoihin, omiin havaintoihin sekä mittaus- ja analyysituloksiin.
Tässä käsitellään yhdessä rakennusta ja siellä esiintyviä kemiallisia, hiukkasmaisia tai biologisia epäpuhtauksia.
Erityisesti arvioidaan sitä, onko rakennuksessa todetuissa riskirakenteissa riski realisoitunut ja aiheuttanut poikkeavaa altistumista, josta voi tulla sisäilmaan liittyviä oireita.
Arvioidaan myös sitä, saatiinko vastauksia toimeksiannossa esitettyihin kysymyksiin.

## Slide 31: Käytännössä eteen tulleita kysymyksiä
Mikä merkitys on ryömintätilan tai maanvaraisen laatan alla olevasta maaperästä otetun näytteen mikrobituloksella?
Mikä merkitys on ulkoseinäeristeen ulkopinnasta (a) tai sisäpinnasta (b) otetun materiaalinäytteen mikrobituloksella?
Mikä merkitys on ikkunapuitteiden eristeestä otetun materiaalinäytteen mikrobituloksella?
Mikä merkitys on yläpohjan eristeen yläpinnasta (a) tai alapinnasta (b) otetun materiaalinäytteen mikrobituloksella?
Mikä merkitys on vanhojen välipohjien orgaanisista eristeistä otettujen materiaalinäytteiden mikrobituloksilla?
Mikä merkitys on valesokkelin alaohjauspuusta tai kipsilevystä tms. otetun materiaalinäytteen mikrobituloksella?

## Slide 32: 1. Mikä merkitys on ryömintätilan tai maanvaraisen laatan alla olevasta maaperästä otetun materiaalinäytteen mikrobianalyysin tuloksella ?
Ryömintätilan tai maanvaraisen laatan alla on yleensä aina mikrobeja, joten mikrobianalyyseillä ei välttämättä ole merkitystä.
Ainoastaan lattiasienitapauksissa on syytä varmistaa, että lattiasieni ei ole levinnyt maapohjaan, josta sen kasvu voisi sitten taas uudelleen käynnistyä jos korjaukset jäävät puutteellisiksi. Tavallisilla mikrobianalyyseillä tätä ei kuitenkaan voi varmistaa.
Jos sisäilmassa on maakellarin hajua ja maaperänäytteessä on paljon sädesieniä, niin harkittavaksi jää tiivistetäänkö vuotoilmareitit, tuuletetaanko (alipaineistetaanko) maaperä vai vaihdetaanko maamassat.

## Slide 33: 2. Mikä merkitys on ulkoseinän eristeestä otetun materiaalinäytteen mikrobianalyysin tuloksella, kun näyte on otettu a. eristeen ulkopinnasta tai b. eristeen sisäpinnasta?
Eristeen ulkopinnasta (a) otetulla näytteellä on merkitystä silloin, jos epäillään ulkopuolelta tulleita ylimääräisiä kosteuskuormia kuten sadeveden pääsyä rakenteiden sisään. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että eristeen ulkopuolelle voi normaalin ikääntymisen seurauksena kertyä mikrobipartikkeleita, etenkin homesienten itiöitä ulkoilmasta, varsinkin ilmavuotokohtiin. Vika- tai vauriotapauksissa kasvua on yleensä runsaasti ja myös hajun muodostusta. Jos rakenteessa on hallitsemattomia ilmavuotoja, hajut yms. voivat päästä myös sisäilmaan.
Usein yritetään eristenäytteillä selvittää, onko rakenteessa muualla kasvua. Tässä saatetaan usein tehdä virheitä. Näyte pitäisi ottaa suoraan rakenteesta, esim. alaohjauspuusta. Tällöinkin olisi tärkeää selvittää alaohjauspuun kunto (lahonneisuus, vioittuneisuus), ei pelkästään tehdä mikrobianalyyseja. Alaohjauspuuhun on voinut kertyä hometta ihan muistakin syistä kuin vain rakenteen kosteuskuorman seurauksena.
Eristeen sisäpinnasta (b) otetut näytteet voivat kuvastaa mahdollista mikrobiongelmaa rakenteissa. Tällöinkin tulee ottaa huomioon vastaavat asiat kuin mitä kohdassa a on esitetty, mutta vaikutus sisäilmaan voi olla suurempi.

## Slide 34: 3. Mikä merkitys on ikkunapuitteiden eristeestä otetun materiaalinäytteen mikrobianalyysin tuloksella?
Ikkunapuitteiden eristeisiin voi syntyä mikrobikasvua etenkin silloin, kun viistosade tunkeutuu eristeisiin tai ikkunapellitykset vuotavat. Tämä voi olla ongelma etenkin korkeissa rakennuksissa.
Jos eristeen kautta tulee korvausilmaa, vähäinenkin kasvu voi aiheuttaa hajuhaittaa sisäilmaan.
Mikrobimääritysten ohella on aina tehtävä myös kosteus- ja rakenneselvitykset sekä ilmavirtojen selvityksiä.
Eristeiden poisto ja tiivistykset on tehtävä huolellisesti ja samalla korjattava ilmavaihdon tarvitsemat korvausilmareitit.

## Slide 35: 4. Mikä merkitys on yläpohjan eristeen yläpinnasta (a) tai alapinnasta (b) otetun materiaalinäytteen mikrobianalyysin tuloksella?
Yläpohjan eristeen yläpinnasta (a) otettu näyte voi kertoa mahdollisen kattovuodon tai ns. katteen alapintaan muodostuneen kondenssin aiheuttamasta mikrobikuormasta. Ullakkotila on kuitenkin yhteydessä ulkoilmaan jolloin eristeen yläpintaan kertyy normaalistikin ulkoilmasta tulleita homesienten itiöitä ja partikkeleita.
Mahdollinen mikrobikasvu tulisi todentaa myös muilla menetelmillä kuin vain viljelyllä. Myös eristeen materiaali on tärkeä ottaa huomioon.
Eristeen alapinnasta (b) otettu näyte on lähempänä sisätilaa jolloin sen merkitys sisäilman laadun kannalta on suurempi. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon yläpohjan tiiveys. Jos eristekerroksessa on runsas kasvusto, se viittaa mahdolliseen katteen läpi tulleeseen kosteuskuormaan.

## Slide 36: 5. Mikä merkitys on vanhojen välipohjien orgaanisista eristeistä otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tuloksilla?
Vanhoissa välipohjissa on usein käytetty orgaanista materiaalia kuten turvetta, sammalta, puupurua ja jopa olkia. Tällaisissa materiaaleissa voi luonnostaan olla erilaisia mikrobeja, mikä on normaali tila.
Kosteusvauriotilanteissa mikrobien kasvu voi käynnistyä uudelleen ja seurauksena on mm. hajuhaittoja. Pelkkä mikrobianalyysi ei kerro koko totuutta ja voi johtaa myös harhaan.

## Slide 37: 6. Mikä merkitys on valesokkelin alaohjauspuusta tai kipsilevystä tms. otetun materiaalinäytteen mikrobianalyysin tuloksella?
Alaohjauspuu altistuu normaalioloissakin kosteudelle, joka voi käynnistää mikrobikasvun. Lievä kasvu ei siis välttämättä ole osoitus kosteusvauriosta. Sama ilmiö tapahtuu myös ullakon puurakenteissa, jotka altistuvat ulkoilman kosteudelle. Lisäksi on ymmärrettävä, että aikoinaan puutavara kuivattiin ulkona, jolloin niihin kohdistui ulkoilman kosteuskuormaa ja etenkin homesienten itiöitä ja jopa kasvua. Kun tällaista puutavaraa käytettiin rakentamiseen, siirtyivät nämä kasvustot myös rakenteisiin. Tämä on yleinen ilmiö vanhoissa rakennuksissa.
Mikrobianalyysien tuloksiin pitää siis suhtautua varauksellisesti ja niiden antamiin tuloksiin ei pidä aina luottaa. Paikalla tehty tutkimus yleensä antaa paremman kuvan tilanteesta kuin laboratoriossa tehdyt mikrobianalyysit. Mikään ei korvaa rakennuksissa toimivan henkilön ammattitaitoa! Siksi on hyvä, jos henkilöllä on mahdollisimman hyvä kyky ymmärtää mikrobien ja homeiden ekologiaa.

## Slide 38: Toimenpidesuositukset
Toimenpidesuositusten tulee perustua johtopäätöksiin.
Jokaisesta johtopäätöksestä seuraa jokin toimenpidesuositus.
Myös ”Ei edellytä jatkotoimenpiteitä.” on asiantuntijan toimenpidesuositus.
Asiantuntijuutta ei ole esittää toimenpidesuosituksia vain varmuuden vuoksi.

## Slide 39: Toimenpidesuositukset
Tässä ei toisteta tuloksia eikä johtopäätöksiä, vaan annetaan suosituksia johtopäätöksissä esille tulleiden, toimenpiteitä edellyttävien epäkohtien korjaamiseksi.
Erityisesti tulee tarkastella, vastaako lausunto todella asiakkaan kysymyksiin ja siihen mikä oli selvityksen/mittauksen tarkoitus.
Jos toimeksiannossa esiintuotuun ongelmaan ei lausunnossa voida yksiselitteisesti vastata, tulee tuoda esille, miksi näin on ja että asia edellyttää jatkotutkimuksia. Mahdolliset jatkotutkimukset tulee yksilöidä.
Kielioppiknoppi: vältetään konditionaalia (isi-muotoa)

## Slide 40: Esimerkki huonosta toimenpidesuosituksesta
Esimerkkinä raportti, jossa rakennuksen rakennusaikaisen kosteuden oli todettu aiheuttaneen suuria VOC-emissioita, ja betonilaatan kutistumisesta syntyneestä raosta seinä-lattia-rajaan oli todettu tulevan hajua (rohkeasti raportoitu sen olevan MVOC:eja).
Raot oli jo tiivistetty eikä muita korjaavia toimenpiteitä ollut esitetty.
Raportin lopussa on kuitenkin suositeltu, että ”Korjausmenetelmät tulee tarkentaa erillisellä korjaussuunnittelulla”, ja että ”Korjaustyön yhteydessä tulee varmentaa korjaustyön laajuustarve, sekä varmentaa korjaustyön onnistuminen jatkoseurannalla”.

## Slide 41: ”Huomioida” toimenpidesuosituksissa
Toimenpide-ehdotuksissa esiintyy usein ilmaisu: "Yksi jos toinenkin seikka tulisi huomioida tehtäessä sitä taikka tuota." Parempi on sanoa täsmällisesti, mitä tarkoittaa, koska pelkkä huomiointi ei vielä johda mihinkään konkreettiseen.
ESIMERKKI:
Alkuperäinen virke:
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauteen ja suodatuksen tiiveyteen tulisi kiinnittää huomiota.
Korjattu virke:
  Ilmanvaihtojärjestelmä tulee puhdistaa ja kanavien tiiveys sekä suodattimien asennus tarkistaa.

## Slide 42: Suositusten yleislinjat
Uusien vahinkojen ennaltaehkäisy
Syntyneiden vahinkojen korjaaminen
Mikrobien kasvuun johtaneiden syiden poistaminen
Vaikuttaminen sellaisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat mikrobien (tai niiden aineenvaihduntatuotteiden) esiintymiseen rakennuksessa/sisäilmassa
Suositeltujen toimenpiteiden riittävyyden arviointi
  Miten korjausten toteutus varmennetaan?
  Miten siivouksen riittävyys arvioidaan?
  Seurataanko oireita?
  Tarvitaanko epäpuhtauksien seurantamittauksia?

## Slide 43: Miksi sisäilmaongelma ei aina ratkea? - oireilu jatkuu…
Kaikkia vaurioita ei ole kyetty paikallistamaan.
Kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä ei ole selvitetty – esim. ilmavaihdon osuus.
Kaikkea ei ole korjattu.
Remontin jälkeinen siivous ei ole ollut riittävän tehokas.
Joku työntekijä on yliherkistynyt.